## Slide 1
1- Qué hacer con las pantallas LCD cuando
se quiebran o se dañan
(solo con la pantalla fluorescente y con su inverter)
2-Colocar fuente de tv Samsung
(chassis AA 41) a TV Sony 20” KV21ME40
con regulador gemelo MX.0541
3-utilidad de las láminas plásticas de las pantallas LCD
y las radiografias (desechadas)
4- REGULADOR VERSATIL DE EMERGENCIA
CUATRO BUENAS IDEAS
(para trabajar mejor) “parte1 de 4”

## Slide 2: CUATRO BUENAS IDEAS (para trabajar mejor parte 1)
1- Qué hacer con las pantallas LCD
cuando se quiebran o se dañan
(solo pantalla fluorescente)
de cualquier tamaño “preferible 15” en adelante”

## Slide 3
1- Qué hacer con las pantallas LCD cuando se quiebran (solo con la pantalla fluorescente y con su inverter)
esta pantalla AOC 37” estaba botada expuesta al sol, compré este tv a precio de gallina flaca y el panasonic estaba desechado y olvidado en el taller, ambas tenían los fluorescentes y el inverter buenos, ambos aparatos son un hueso para los repuestos sobre todo el AOC que aquí en Venezuela no es muy común, solo son comunes los monitores de 15” LCD y TRC. en tv AOC no es común y menos en este tamañote 37”, y panasonic ya se fue de Venezuela, aquí no hay ni repuestos usados PANASONIC
y si se consiguen son incomprables para el hombre común

## Slide 4
esta pantalla tiene varios usos;
“primeramente” para iluminar el taller,
y para ver si las pantallas lcd “video” funcionan
(ojo para los novatos: la pantalla lcd de video es el vidrio negro que va sobre los fluorescentes de la pantalla)
iluminar un cuarto, una habitación (en el techo)
para dibujar sobre ellas (15”)
para ver los planos de papel, imágenes,
transparencias universitarias, vitrales, radiografías, fotografías etc y muuuuuchos más…….

## Slide 5
frontal del AOC
sin pantalla lcd
ni fluorescentes
AOC modelo (A) L37W41
La pantalla desarmada que se ve
en las imágenes siguientes es de un tv LCD
AOC modelo (A) L37W41 37 pulgadas
1- Qué hacer con las pantallas LCD cuando
se quiebran (solo con la pantalla fluorescente)

## Slide 6
marco de la pantalla desarmada
sin frontal y sin fluorescentes

## Slide 7
Esta es la pantalla LCD de video (imagen) “vidrio negro”
retirada (esto es para los técnicos que están empezando mis respetos para los técnicos de experiencia)

## Slide 8
parte trasera de la pantalla “ Inverter “
y pantalla lcd (de video) quitada

## Slide 9
parte trasera
de la Pantalla
con 16 fluorescente
“se ve el Inverter “

## Slide 10
Pantalla desarmada donde se ven los fluorescentes

## Slide 11
Pantalla desarmada donde se ven los fluorescentes, parte del marco
y se ven también las laminas plásticas difusoras de luz que los cubren, se ven de color beige porque lo dejaron al sol
(todas son blancas brillantes)
Quemada por el sol

## Slide 12
Pantalla lcd rota (vidrio negro) retirada A.O.C
quebrada

## Slide 13
AOC modelo (A) L37W41
pantalla rota
lcd (vidrio negro) retirada
pantalla “marco” armada en su marco

## Slide 14
pantalla “marco” ya armada sin lcd; (apagada)
AOC modelo (A) L37W41

## Slide 15
Pantalla “marco” sin lcd (apagada)
ya armada “sin frontal”
AOC modelo (A) L37W41
para iluminar la mesa de trabajo

## Slide 16
La pantalla desarmada que se ve
en las imágenes es de un tv LCD
AOC modelo (A) L37W41 37 pulgadas
les muestro la pantalla armada
“ya encendida” de un tv LCD
PANASONIC modelo TC-L32C12X
con este se hizo el mismo
proceso de desarmado

## Slide 17
“sin el lcd y apagada”
Ya lista para usarla

## Slide 18
“Pantalla panasonic encendida”
del lado derecho para iluminar
la mesa de trabajo
sola
“solo con la pantalla panasonic encendida”
en la mesa de trabajo
sin otra luz

## Slide 19
“solo con la pantalla panasonic encendida”
del lado derecho “sin otra luz”
se ve la parte de atrás de la pantalla AOC

## Slide 20
del lado izquierdo “sin otra luz”
en la mesa de trabajo

## Slide 21
“pantalla panasonic encendida” puesta sobre la mesa de trabajo para ver los planos de papel,
transparencias, radiografías etc.

## Slide 22
Las franjas en la imagen del plano (gigante) son por la diferencia de la resolución entre la cámara del tlf y la FQ de oscilación del inverter, Pero el plano se ve perfecto en lo natural

## Slide 23
“pantalla 32”panasonic encendida” puesta sobre
la mesa de trabajo para dibujar sobre ella etc.
Se ven varios dibujos al mismo tiempo

## Slide 24
Se ven varios dibujos al mismo tiempo
pantalla 32”panasonic para dibujar sobre ella

## Slide 25
Las pantallas de 15” sirven para dibujar en hojas tamaño carta, oficio y medio oficio

## Slide 26
pantalla de 15” para dibujar
colocada en la mesa de la PC
Las pantallas de 15” sirven para dibujar en hojas tamaño carta, oficio y medio oficio

## Slide 27
Las pantallas de 15” sirven para dibujar en páginas tamaño carta, oficio y medio oficio
pantalla de 15” para dibujar
colocada en la mesa de la PC

## Slide 28
Para ver radiografías (en medicina)
se sugiere usar lentes medio oscuros

## Slide 29
Esta pantalla tiene muchas ventajas,
para mas comodidad se puede poner a la izquierda o la derecha del tv en reparación porque ya tiene una base rotativa, la puedes colocar desde arriba
(techo) si es necesario.
la puedes poner en un lugar a espaldas del técnico
como iluminación trasera,
también para ver las placas impresas de doble capa
en los DVD, equipos de sonido etc,
y…. la imaginación y la creatividad es el limite

## Slide 30
tv AOC el de las imágenes de
la pantalla desarmada

## Slide 31
El tv que se muestra armado
y con la pantalla encendida