## Slide 1
CUATRO BUENAS IDEAS (para trabajar mejor parte 2)
2-COLOCAR FUENTE DE TV SAMSUNG
(chassis AA 41-SMR 40000C-SMR40100)
A TV SONY 20” KV21ME40
CON REGULADOR GEMELO MX.0541

## Slide 2
2-COLOCAR FUENTE DE TV SAMSUNG
(chassis AA 41-SMR 40000C-SMR40100) A TV SONY 20” KV21ME40 CON REGULADOR GEMELO MX.0541
La fuente se recortó con un mini taladro “rotomatic”
de los que usan para marcar
y escribir en joyas, relojes y cuero
Advertencia: la unica proteccion de esta fuente es el zener
que proteje al tv de sobre voltajes y
hay que colocarselo obligado y su fusible especifico

## Slide 3: de tv SAMSUNG a tv SONY
2-Colocar fuente de tv Samsung (chassis AA 41-SMR 40000C)
a TV Sony 20” KV21ME40 con regulador gemelo MX.0541

## Slide 4
  Esta fuente sony ha presentado el defecto que pone en corto el tr gemelo mx0541 y no es seguro ni confiable colocarle partes usadas
  (las fuentes sony son muy delicadas) se intentó colocar dos tr separados como los modelos anteriores pero igual los dañó aun cambiando media fuente, Se colocó dos reemplazos que funcionan muy bien en los modelos
  sony viejos pero sucede lo mismo, ademas se calientan en exceso, para rematar se ha gastado mucho tiempo y dinero en este tv, “por las dudas se probó este tv con una fuente separada y funciona perfectamente
  (claro debido a los años de uso presenta agotamiento del trc, pero esto no es problema el dueño dice que se ve bien asi, mejor para el la pantalla
  es oro puro para conseguirla)

## Slide 6
2-Colocar fuente de tv Samsung (chassis AA 41) a TV Sony 20” KV21ME40 con regulador gemelo MX.0541
  se ha llegado a esta solucion porque el tr gemelo MX.0541 esta elevadamente costoso si es que se consigue y los componentes asociados
  a esta fuente diodos, condensadores,
  transformadores peor,ni soñarlo,
  y no se recomienda sacarlos de otro chasis
  (peligro)
  colocar la fuente del chasis Samsung
  AA41 con SMR 40000c a tv SONY

## Slide 7
  este chasis Sony lleva 3 voltajes 12v+/12v+ y 115 voltios, el audio se alimenta independientemente de uno de los 12v+ y el sistema digital (5v+) de los otros 12v+ y precisamente la fuente Samsung también se alimenta con los mismos voltajes y tierra aislada para el audio (para desacoplar ruidos e interferencias)
  OBSERVACIONES: temperatura de la fuente perfecta después de 4 horas, se le colocó el zener de protección de 130v 5w,( b+ del f.b) Se le colocó un sw en la linea ac por seguridad para apagarlo por completo porque estas fuentes funcionan 100% todo el tiempo, aun con el tv apagado por el pulsador (power) o control remoto
  El b+ de el fb es ligeramente mayor de 115v se variaron algunos valores para normalizarlo y se hicieron los cambios en la bobina desmanchadora de pantalla

## Slide 8
  “por las dudas se probó este tv con una fuente separada
  y funciona perfectamente (claro debido a los años de uso presenta agotamiento del trc, “tono verdoso” pero esto no es problema el dueño dice que se ve bien así)

## Slide 9
Chasis sony (
Chasis de tv Sony KV.21ME40

## Slide 10
Chasis Samsung AA 41 con la fuente recortada

## Slide 11
fuente recortada del Chasis Samsung AA 41

## Slide 12
placa Samsung con la fuente
ya quitada-chasis AA41 (y mini taladro)

## Slide 13
  Aquí se observa el tv con la fuente
  ya colocada (del lado derecho)

## Slide 14
  la fuente ya colocada se ven sus cuatro conexiones
  (tierra negro, 12v+ naranja/12v+blanco y 115 v+ rojo)

## Slide 15
  la fuente
  ya colocada sin cables de A.C
  ni los del desmagnetizador

## Slide 16
  Funciona perfecto
  Pero con “tono verdoso”