## Slide 1
CUATRO BUENAS IDEAS (para trabajar mejor parte 4)
4- REGULADOR VERSATIL
DE EMERGENCIA

## Slide 2
(nota-1)
a todos nos ha pasado que recibimos un tv
sobre todo de 21” y mas grande, con el TSH en corto, luego que chequeamos todo…..todo esta perfecto, y despues que cambiamos el TSH sale con una fuga tremenda en el flyback
o se vuelve a quemar el TSH, de paso el fly back descargó contra varios componentes, ¿y que paso, cuanto perdimos,
que se quemó vaya ud a saber? ¡Impredecible¡
aqui tenemos un serio problema ¿como volvemos a probar
sin que se queme nada? ¿y si la prueba resulta costosa?
¿y si es un tv de poco precio (13”) y resulta mas caro repararlo pero ya gastamos en el TSH y otro repuesto?
¿el tv está recien entregado al dueño?
¿y si está todabia en garantia por el taller?

## Slide 3
He aqui la solucion: (nota-2)
Pero antes un detalle muy importante a tomar en cuenta, a las fuentes suichadas de los tv recientes
no es fácil bajarle el voltaje, es complicado
y a veces engorroso, ademas es innecesario
(por seguridad y economia es preferible no tocarlas)
tampoco se pueden regular en la linea de A.C
“es peligroso porque puede pitar la fuente como pasa en las fuentes sony auto oscilantes con transformadores
“se queman” ademas en las suichadas los sistemas autovolt tienen un margen amplio de estabilidad
con las variaciones (de linea) de voltage ac….

## Slide 4
para eso es precisamente
EL REGULADOR VERSATIL DE EMERGENCIA,
para que no perdamos repuestos (por garantia) tiempo ni dinero y peor aun evitarnos de hacer una reparacion engorrosa (hueso) con muchos repuestos fundidos, achicharrados o re quemados
cuando nos sucede lo que dije
al principio en la nota-1

## Slide 5
He aqui la solucion:
REGULADOR VERSATIL DE EMERGENCIA,
es sencillo y rápido de construir, se utilizan componentes
de placas “chasis” ya desechadas.
Recomendaciones: debe tener fusibles de seguridad,
un disipador especifico adecuado, la coneccion de tierra (--) debe colocarse lo mas cerca posible a la fuente principal
Se le puede agregar circuitos contra corto circuitos
de reset con reles , luces indiccadoras etc.
Tambien es recomendable usar dos trs finales en paralelo
en el regulador (Q1) principal para tvs superiores a 21”
colocarle un suiche de seguridad y una perilla cómoda
No debe colocarse en cajas sin ventilacion.
La caja debe ser preferiblemente plastica

## Slide 7
(el bombillo es de horno micro onda solo se usó como carga para prueba, luego fue retirado)
pueden hacer los cambios que deseen

## Slide 8
planeta técnico. (este reg. Está totalmente probado,
lo tengo en uso fuera de su caja, ya pronto le busco una caja)
2 104K RAD0.2 C1,C25
1 33uF.160V POLAR0.6 C23
2 5A FUSE F1,F2
1 1 2SC2921 TO-92B ECG58 Q1
1 D1292 TO-92B Q17
1 C3229 TO-92B ECG375 Q19
1 10K VAR SIP3 R42
a este control se le coloca una perilla cómoda de buen tamaño y se puede colocar uno de 5k para más precisión
1 33K 2-vatios R43
1 1,6k R44
1 240K AXIAL0.4 R45
Los fusibles deben estar en un lugar accesible
y colocarle un suiche por seguridad

## Slide 9
¿como se conecta? se retira la resistencia que suministra el voltaje al flybakc (115v)
el cable negro a tierra (---) se conecta el cable Amarillo a la linea que va hacia el FB
y el rojo hacia la coneccion
que viene de la fuente del tv. (115v+)

## Slide 10
(Aqui en este diagama retiramos esta R470……)
cable negro tierra (---) se retira la resistencia que suministra (115v)
el voltaje al flybakc, se conecta el cable amarillo a la linea que va hacia el FB y el rojo hacia la coneccion que viene de la fuente regulada.

## Slide 11
(Aqui en este diagama retiramos esta R470……)
cable negro tierra (---) se retira la resistencia que suministra (115v)
el voltaje al flybakc, se conecta el cable amarillo a la linea que va hacia el FB y el rojo hacia la coneccion que viene de la fuente del tv.

## Slide 12
en este diagama DAEWOO retirariamos L805